前    言

本标准的附录A为资料性附录。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国安全生产科学研究院、华中科技大学、天津大学、西安科技大学。

本标准主要起草人：任智刚、李克荣、邬堂春、邢娟娟、朱能、邓军、姬长发、刘功智、周建新、王善文、何川、苏宏杰、刘晓宇、吕石磊、刘铁民。

井下高温作业场所危害程度分级

# 1 范围

本标准规定了井下高温作业场所危害程度的分级指标和方法。

本标准适用于矿山井下作业场所生产过程中热害危害程度分级，也适用于安全生产和职业病危害监督管理部门对井下高温作业场所的监督。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GBZ2.2 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素

GBZ/T 189.7 工作场所物理因素测量 第7部分：高温

# 3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

# 3.1

# WBGT指数 wet bulb globe temperature index

又称湿球黑球温度，是综合评价人体接触作业环境热负荷的一个基本参量，单位为℃。

# 3.2

# 井下高温作业场所 heat stress workplace in underground mine

指地下开采矿山中井下劳动者从事职业活动或进行生产管理而经常或定时停留的WBGT指数大于等于25℃的作业地点。

# 3.3

# 最高体力劳动强度级别 the degree of the max-physical workload

在某个作业场所中体力劳动强度最大的工种所达到的体力劳动强度的级别。

# 4 井下高温作业场所分级

# 4.1 分级指标

井下高温作业场所危害程度的分级采用作业场所WBGT指数和最高体力劳动强度级别两项指标进行。

# 4.1.1 WBGT指数的测量及计算

WBGT指数的测量按照GBZ/T189.7进行。计算方法见式(1)。WBGT指数按照数值修约规则保留到个位。

WBGT=湿球温度（℃）×0.7+黑球温度（℃）×0.3              （1）

# 4.1.2 最高体力劳动强度级别的确定

首先按GBZ2.2-2007标准第14章确定作业场所各代表性工种的体力劳动强度级别，然后通过对比最终确定作业场所的最高体力劳动强度级别。如暂时无法实际测定各工种的体力劳动强度，可参考附录A判断各工种体力劳动强度级别，待实际测定后根据测定结果进行调整。

# 4.2 分级方法

采用作业场所WBGT指数和最高体力劳动强度级别将井下高温作业场所危害程度分为0级、Ⅰ级和Ⅱ级共三级，0级表示达标，I级表示超标，Ⅱ级表示严重超标。如表1所示。

表1  井下高温作业场所危害程度分级表

| WBGT指数（℃） | 最高体力劳动强度级别 |
| --- | --- |
|  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | Ⅰ |
| 27 | 0 | 0 | Ⅰ | Ⅰ |
| 28 | 0 | 0 | Ⅰ | Ⅰ |
| 29 | 0 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| 30 | 0 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |
| 31 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ |
| 32 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ |
| 33 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 34 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| ≥35 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |

注：在相对湿度超过80%的井下高温作业场所中，若WBGT测量有困难，可以用湿球温度代替WBGT指数值，进行分级。

# 附录A

（资料性附录）

井下主要工种体力劳动强度对照建议表

# 表A.1  井下主要工种体力劳动强度对照建议表

| 体力劳动强度分级 | 职业描述 | 主要工种 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ（轻劳动） | 坐姿：手工作业或腿的轻度活动；立姿：操作仪器，控制、查看设备的工作。 | 安全检查工(员)、安全仪器监测工、变电站值班员、采样工、翻罐工、工程技术管理人员、火工品检验工、矿井泵工、矿井测尘工、矿井测风工、矿山测量工、矿山电子修理工、皮带巡道工、瓦斯泵工、瓦斯抽放工、巡检员、炸药发放工、综采集中控制操作工 |
| Ⅱ（中等劳动） | 手和臂持续工作动作；臂和腿的工作（如矿车等运输操作）；臂和躯干的工作（如风动工作操作、间断搬用中等重物等）。 | 爆破工、电工、放煤工、钢缆皮带操作工、各类机车司机、给煤机操作工、跟车工、挂钩工、管道工、机修钳工、捡矸工、井下设备维修工、矿井防尘工、矿井制冷降温工、链式运输机操作工、煤矿电气安装工、输送机操作工、瓦斯检查工、巷修工、信号工、液压泵工、液压支架工、主提升机操作工、钻孔机操作工 |
| Ⅲ（重劳动） | 臂和躯干负荷工作（如搬重物、铲、挖掘等）。 | 充填回收工、打缺口工、单体液压支柱支（回）柱工、架料工、矿井轨道工、矿井通风工、煤矿搬运工、推车工、瓦斯防突工、拥罐工、运料工、支护工、注浆注水工 |
| Ⅳ（极重劳动） | 大强度的挖掘、搬运，快到极限节律的极强活动。 | 采掘工、打眼工、攉煤工、人力装矸工、水采工、移溜工、凿岩工 |

# Text boxes

国家安全生产监督管理总局 发布

××××-××-××实施

2011-××-××发布

井下高温作业场所危害程度分级

Classification of heat hazard levels of heat stress workplace in underground mine

（征求意见稿）

AQ/T××××-2011

中华人民共和国安全生产行业标准

ICS 13.100

C 78

备案号：××××-××××

AQ